# Технические характеристики решеток и дробилок

## Решетки РКЭ (пр-во «Экотон»)

Канализационные механизированные решетки РК/РКЭ соответствуют требованиям технических условий ТУ 4859-003-41901146-99, ТУ У 30237913.003-99.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина прозора, мм | 5-70 |
| Угол наклона к горизонту, град | 80 |
| Шаг цепи, мм | 100 |
| Электропривод | трехфазный, 380 В, 50 Гц, с частотным регулированием |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Редуктор | червячно-цилиндрический |
| Обороты, об/мин | до 6 |

## Таблица типоразмеров решеток РКЭ

| Типоразмер | Размеры решетки, мм | Размеры канала, мм | Площадь живого сечения, м2 | Радиус поворота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина | длина | ширина | глубина |  |  |
| 06 | 500-600 | 2360 | 500-700 | до 800 | < 0,5 | 2246 |
| 09 | 500-900 | 2665 | 550-1000 | 1000-1300 | 0,5 – 1,2 | 2100 |
| 12 | 700-900 | 2965 | 750-1000 | 1300-1600 | 0,9 – 1,4 | 2394 |
| 15 | 900-1400 | 3265 | 950-1100 | 1500-1900 | 1,4 – 2,7 | 2687 |
| 18 | 900-2000 | 3565 | 950-1100 | 1800-2200 | 1,7 – 4,4 | 2980 |
| 21 | 1100-2000 | 3865 | 1150-2100 | 2200-2500 | 2,4 – 5,0 | 3278 |
| 24 | 1600-2000 | 4165 | 1750-2100 | 2500-2800 | 4,0 – 5,6 | 3580 |
| 27 | 1700-2000 | 4465 | 1850-2100 | 2800-3100 | 4,8 – 6,2 | 3870 |
| 30 | 1800-2000 | 4756 | 1900-2100 | 3000-3400 | 5,4 – 6,8 | 4170 |

## Грабли механические МГ

## Предназначены для задержания крупных отбросов в сточной жидкости и выгрузки их на транспортирующее устройство. Используются на очистных сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства.

## Грабли механические могут быть исполнены как из конструкционной стали, так и из нержавеющей стали.

## Различия граблей механических заключается не только в материале исполнения, но и во многих других технических характеристиках / параметрах: пропускной способности, глубине и ширине канала, габаритах и массе самих граблей механических.

| Технические характеристики | МГ 7Т | МГ 8Т | МГ 9Т | МГ 10Т | МГ 11Т | МГ 12Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропускная способность сточных вод, м3/сут | 18000 – 35000 | 75000 –95000 | 20000 – 40000 | 65000 – 77500 | 50000 – 60000 | 80000 –100000 |
| Прозоры решетки граблей, мм | 16 |
| Ширина канала в месте установки механических граблей, мм | 950 | 1570 | 1040 | 1200 | 1200 | 1790 |
| Ширина граблей в месте установки в канал, мм | 908 | 1525 | 996 | 1152 | 1152 | 1700 |
| Глубина канала, мм | 1400 | 2000 | 1200 | 2000 | 1600 | 2000 |
| Площадь живого сечения, м2 | 1,25 | 3 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 3,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм длина | 1470 |
| ширина | 1338 | 1955 | 1425 | 1580 | 1580 | 2175 |
| высота | 3545 | 4345 | 3545 | 4345 | 3920 | 4345 |
| Масса, кг, не более | 1350 | 1850 | 1330 | 1440 | 1440 | 2000 |

## Решетка механическая унифицированная РМУ

## Решетки механические предназначены для задержания / вылавливания / сбора отбросов, находящихся в сточной жидкости и выгрузки их на транспортирующее устройство, контейнер, либо в дробилку канализационную.

## Решетки механические могут быть исполнены как из конструкционной стали, так и из нержавеющей стали.

## Различия решеток механических заключается не только в материале исполнения, но и во многих других технических характеристиках / параметрах: пропускной способности, глубине и ширине канала, габаритах и массе самих решеток механических.

| Технические характеристики | РМУ-1Б/В | РМУ-2Б/В | РМУ-3Б/В | РМУ-4Б/В | РМУ-5Б/В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина канала, мм | 600x800 | 1000x1000 | 1000x2000 | 1500x2000 | 2000x2000 |
| Макс, пропускная способность, м3/ч | 833 | 1660 | 2983 | 4167 | 5417 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Ширина | 950 | 1350 | 1350 | 1850 | 2350 |
| Высота | 3030 | 3380 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Общая масса, кг не более | 560 | 730 | 1250 | 1400 | 1630 |
| Прозоры решеток у основания, мм | 16±0,65 |

## Дробилка канализационная молотковая Д3б (Д-3б)

## Дробилка канализационная молотковая Д3б (Д-3б) предназначена для измельчения канализационных отбросов при очистке хозяйственно-бытовых вод.

| Технические характеристики | Д3б (Д-3б) |
| --- | --- |
| Производительность в зависимости от состава отбросов и равномерности их загрузки, кг/ч | 300-600 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина | 1435 |
| ширина | 680 |
| высота | 800 |
| Общая масса, кг не более | 600 |